## Slide 1
Сетевая фабрика на основе VXLAN EVPN.
Дизайн сетей ЦОД

## Slide 2: Меня хорошо видно & слышно?

## Slide 3: Защита проекта Тема:
Владимир Печерский
Работаю в системным администратором в гос. компании

## Slide 4: План защиты
Цель и задачи проекта
Какие технологии использовались
Что получилось
Выводы
Вопросы и рекомендации

## Slide 5
Цель и задачи проекта
1. | Спроектировать топологию CLOS.
2. | Настроить Underlay на eBGP с BFD и MD5.
3. | Настроить Overlay: L2 VNI и L3 VNI.
4. | Реализовать ESI-LAG как функциональный аналог vPC.
5. | Проверить отказоустойчивость на всех уровнях.
Цель проекта: спроектировать сетевую фабрику ЦОД на основе Overlay-технологии VXLAN EVPN.

## Slide 6: Какие технологии использовались
1. | VXLAN EVPN — для Overlay-сети и L2/L3-связности.
2. | eBGP — для Underlay, он даёт ECMP и масштабируемость.
3. | BFD и MD5 — для быстрого обнаружения сбоев и безопасности.
4. 5. 6. | ESI-LAG — для multi-homing клиентов, это стандартный аналог vPC. EVPN Type-2, 3 и 5 — для обмена MAC/IP и IP-префиксами. Route Leaking — как альтернатива маршрутизации через BorderLeaf. Моё впечатление: VXLAN EVPN — это стандарт современных ЦОД. А ESI-LAG гибче и стандартнее, чем классический vPC от Cisco.

## Slide 7: Что получилось
README.md — полная проектная документация.
PRESENTATION.md — эта презентация.
Схема фабрики — в формате PNG.
Конфигурации — для восьми устройств.
Результаты проверок — ping, traceroute, BGP EVPN.
Всё это доступно в моём репозитории на GitHub.
https://github.com/vladimirpecerskij/data_center_network_design

## Slide 8: Что получилось
Вот архитектура фабрики:
Super-Spine — Cisco Nexus 9000.
Три Spine — Arista vEOS.
Три Leaf — Arista vEOS.
BorderLeaf-01 — для выхода во внешнюю сеть.
Три клиента — Linux VM, каждый подключён к двум Leaf через ESI-LAG.

## Slide 9: Что получилось
Фабрика состоит из двух уровней.
Underlay — это eBGP с BFD, MD5 и ECMP. Он обеспечивает IP-связность между всеми VTEP.
Overlay — это VXLAN EVPN. В нём:
Три L2 VNI: 10100, 10200, 10300 — для каждого клиента.
Четыре L3 VNI: 50001, 50002, 50003, 50099 — для VRF.
EVPN Type-2 для MAC/IP, Type-3 для BUM-трафика, Type-5 для IP-префиксов.

## Slide 10: Что получилось
Отдельно расскажу про vPC.
В задании сказано: «подключение хоста к двум коммутаторам с использованием VPC». Я реализовал это через ESI-LAG — стандартизированный EVPN multi-homing, описанный в RFC 7432.
Преимущества ESI-LAG:
Работает на всех вендорах, а не только на Cisco.
Не зависит от STP.
Быстрое восстановление при отказе.
Клиенты подключены так:
Client-A → Leaf-01 и Leaf-02.
Client-B → Leaf-02 и Leaf-03.
Client-C → Leaf-01 и Leaf-03.

## Slide 11: Что получилось
Маршрутизацию между клиентскими VRF я реализовал двумя способами.
Сценарий 1 — основной: через BorderLeaf-01.
Клиентские VRF выведены на BorderLeaf-01 через сабинтерфейсы.
BorderLeaf-01 работает в одной таблице маршрутизации и знает оба клиентских /24.
Сценарий 2 — альтернативный: через Route Leaking.
Маршрутизация между VRF идёт внутри фабрики, через BGP Route-Target import.
Это работает, если нет внешнего устройства.
Оба сценария реализованы и проверены.

## Slide 12: Что получилось
Что показали проверки:
BGP EVPN: все сессии в состоянии Estab.
Type-2: MAC-адреса клиентов изучены.
Type-3: IMET-маршруты от трёх VTEP.
Type-5: суммарный префикс 10.0.0.0/8 передан.
Связность: ping между всеми клиентами — 0% потерь, TTL = 62.
Traceroute: путь идёт через BorderLeaf-01.

## Slide 13: Выводы
 | Подведу итоги. 1. Цель достигнута? Да — фабрика VXLAN EVPN работает. 2. Что далось легко? Underlay на eBGP и L2 VNI. 3. Что было сложно? Маршрутизация между VRF через BorderLeaf-01 — потребовалось несколько итераций. 4. Время проекта: три недели. 5. Полезность: 9 из 10. 6. Планы: изучить EVPN Multihoming и SRv6.

## Slide 14
Вопросы и рекомендации
если есть вопросы
если вопросов нет
+
–
Ответьте на вопросы одногруппников и преподавателей и получите обратную связь на свою работу

## Slide 15: Спасибо за внимание!

## Slide 17
Единственно верного
решения не существует.
Хотя существует
много неверных.
Дэвид Акин, NASA